| 索引号 | 11341700003245054D/202403-00096 | 组配分类 | 应急处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市交通运输局 | 发文日期 | 2024-03-26 16:43 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 应急处置 |
| 信息来源 | 宣城市交通运输局 | 主题导航 | 工业、交通 / 公民 |
| 信息名称 | 安全锤、灭火器等应急救援设备设施使用办法 | 内容概述 | 安全锤、灭火器等应急救援设备设施使用办法1、车载安全锤数量及使用知识：4个，悬置在车厢明显处；操作要点：砸玻璃四角；2、三脚架使用要点：避免二次事故，普通路面放置车后50-100米；高速公路在150米后；雨雾天气在200米以外。 |

## 安全锤、灭火器等应急救援设备设施使用办法

# 安全锤、灭火器等应急救援设备设施使用办法

1、车载安全锤数量及使用知识：4个，悬置在车厢明显处；操作要点：砸玻璃四角；

2、三脚架使用要点：避免二次事故，普通路面放置车后50-100米；高速公路在150米后；雨雾天气在200米以外。

3、车载灭火器状态自查：配备2个4kg，放在明显处；红色区域压力不足，黄色区域压力过大避免剧烈晃动，绿色区域为正常；干粉手提灭火器保质期8年（泡沫灭火器5年）；

4、灭火器使用要点：提起灭火器--拔掉保险栓--一手握住压把一手握住喷嘴--站在上风口对准火根喷射；

5、事故现场处置内容：立即停车-抢救伤者和财物-保护事故现场-事故报案-现场急救

6、其它内容：爆胎（连续快踩制动踏板）；雨天驾驶（控制时速保持车距、远离大货车、观察行人、打开雨刮器，开启小灯防雾灯）。